大庆油田总医院腹腔内窥镜用手术器械采购项目

需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

器械名称： 腹腔内窥镜用手术器械

数    量： 17个

预算金额：466750元

设备用途：用于腹腔内窥镜手术过程中对腹腔进行检查、诊断和治疗等提供成像；用于腹腔内窥镜手术过程中对组织缝合、切除、剥离、牵拉等作用

- 采购方式： 竞争性谈判

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相

关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，

需提供所投产品生产厂家中国总代理商或区域代理商出具的长期经销代理授权或针

对本标段的授权书，针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产

厂家或区域代理商公章。中国总代理商或区域代理商出具经销代理证或针对本标段的

授权书，需提供中国总代理商或本区域代理商与生产厂家的关系证明材料。

4、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证复印件并加盖生产厂家或区域代理

商公章。

5、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案

凭证复印件并加盖公章。

6、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出

具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，

须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

7、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投

标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与

子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同

时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

- 不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数要求：

1、腹腔内窥镜

1.1★采用HOPKINS柱状镜体技术，具有兼容2D和4K影像系统功能

1.2★直径10mm，工作长度31cm，集成光纤传输，景深≥25cm

1.3视场角≥68°

1.4可高温高压消毒,消毒次数≥500次

1.5镜体具有颜色标识，便于使用者分辨度数

1.6产品配有中英文消毒保养文件

1.7★可配套现有腹腔镜设备使用

- 分离结扎钳

2.1★长度220mm，鳃轴到钳头的长度105mm

2.2★钳头弯曲的高度22mm，弯型，全齿，头宽2.6mm，头厚1.2mm

- 精细剪

总长220mm，弯型，刃口镶硬质合金片，进口医用不锈钢，表面刷光处理

- 持针钳

总长230mm，直头，镶硬质合金片，精细，齿距≤0.3

- 持针钳

总长250mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距≤0.3

- 分离结扎钳

6.1★总长220mm，鳃轴到钳头的长度105mm，钳头弯曲的高度22mm

6.2★弯型，全齿，头宽2.6mm，头厚1.2mm

- 分离结扎钳

总长240mm，钳头的弯曲高度18mm，钳头与钳身夹角90°，角弯型，全齿

- 胸腔镊

8.1★总长240mm，头宽1.5mm，直头，1×2无损伤齿。

8.2表面无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷，表面刷光处理。

8.3采用进口医用不锈钢材料。

- 胆管钳

总长230mm，头宽3.3mm，圆弯，弯曲半径20mm，弯曲高度20mm，弯柄

- 胸腔心血管外科手术器械（胸腔止血钳）

10.1★总长220mm，弯型，全齿，头宽2.7mm，头厚1.2mm，弯头高度10mm。

10.2表面无锋棱、毛刺、裂纹 等缺陷，表面电镀处理。

- 腹部手术牵开器

半圆形，20Cr13、12Cr18Ni9医用不锈钢，表面亚光处理

四、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

2、供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有2条或2条以上不符则亦将视为废标。